## Приложение

## к решению Совета депутатов

## муниципального образования

## Соболевский сельсовет

## Первомайского района

## Оренбургской области

## от 10.07.2014 № 177

## Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

## I.Общие положения

## Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Соболевский сельсовет-документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения , ее развитие с учетом правового регулирования.

## Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского  района Оренбургской области являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», программа развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, утвержденная постановление администрации  муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2014-2016 г.г.  от 06.07.2014 №   20а -п,  Генеральный план муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области , утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 25.12.2013 № 158.

## Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

## Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, утвержденная постановлением администрации  муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2014-2016 г.г.  от 06.07.2014 №  20а-п,  Генеральным планом муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области , утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 25.12.2013 № 158.

## II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

## - определить возможность подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

## - повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

## - минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

## -обеспечение жителей  муниципального образования Соболевский сельсовет при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

## Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

## Муниципальное образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  образовано в 2005 году

## Общая площадь – 19739 га

## Численность населения (2013г.) -1678 чел.

## Общая площадь жилищного фонда (2013г.)- 34509 кв.м.

## Основными природными ресурсами поселения являются:

## Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения.

## На территории муниципального образования Соболевский сельсовет расположены 5 артезианских скважины, все скважины являются собственность муниципального образования Соболевский сельсовет  и переданы в хозяйственное ведение  общества с ограниченной ответственностью «Станица» Первомайского района Оренбургской области.

## Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  ООО «Станица» в с.Соболево, п.Степнянка, п.Лесопитомник, п.Степнянка, в том числе:

## - добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

## - подключение потребителей к системе водоснабжения;

## - обслуживание водопроводных сетей;

## -  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

## - демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

## - добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

## Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

## Представление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   ООО «Станица» в с.Соболево, п.Степнянка, п.Лесопитомник, п.Степнянка  осуществляются непосредственно через кассу предприятия.

## Система водоснабжения муниципального образования Соболевский сельсовет  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

## Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

## Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения.

## Характеристика существующего состояния системы водоснабжения муниципального образования Соболевский сельсовет   Первомайского района Оренбургской области.

## Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки в с.Соболево, п.Степнянка, п.Лесопитомник, п.Степнянка  являются существующие и проектируемые скважины.

## Водоснабжение муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области осуществляется из 5 водозаборных скважин:

## 1.с.Соболево

## скважина №1 -10м.3/час, насос ЭЦВ

## Протяженность водопроводной сети составляет 7200 метров.

## Имеется высокочастотная установка управления насосом.

## 2.п.Лесопитомник

## скважина № 2- 6 м.3/час, насос ЭЦВ

## скважина № 3 – 10 м.3/час, насос ЭЦВ

## Протяженность водопроводной сети составляет 4500 метров.Резервуар объемом 200 куб.м

## 3.  п.. Осочный

## скважина № 4-10 м.3/час, насос ЭЦВ

## Протяженность водопроводной сети составляет 1500 метров.Резервуар объемом 120 куб.м

## 4.п.Степнянка

## скважина № 5-9,3 м.3/час, насос ЭЦВ

## Протяженность водопроводной сети составляет 1500 метров.

## Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-160мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен, чугун. Общая протяженность водопроводной сети составляет  14700 метров.

| Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| с.Соболево | 2010 год | 7200 |
| п. Лесопитомник | 1986 год | 4500 |
| п.Осочный | 1977 год | 1500 |
| п.Степнянка | 1988 год | 1500 |
| Итого: |  | 14700 |

## Имеются 13 пожарных гидрантов в с.Соболево.

## Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается  ООО «Станица» Первомайского района Оренбургской области.  Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

## Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода. Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

## Часть населения ( в с.Соболево) муниципального образования  Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 90%.

## Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

## 1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

## 2. Отсутствие зон санитарной охраны. В результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

## 3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

## 4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

## 5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

## 6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

## Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Соболевского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

## -бурение новых скважин в с.Соболево

## - капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий:

## -демонтаж насоса и обсадных труб;

## -прокачка эрлифтом в течение двух суток;

## - развитие действующей тупиковой сети водопровода;

## - поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

## Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметр. 110-63 мм.их полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

## На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

## Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

## Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

## Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

## В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

## -в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

## - второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

## «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

## Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

## Износ водопроводной сети составляет   80%. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

## Так, Администрация муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

## Система водоснабжения муниципального образования Соболевский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводной системы(м) | Тип насоса | Объем резервуара (м.куб.) | Глубина скважины(м) | Количество потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | с.Соболево п.Лесопитомник п.Осочный п.Степнянка | 7200 4500 1500 1500 | ЭЦВ-6-10-140 ЭЦВ-6-10-120 ЭЦВ-6-10-120 ЭЦВ-6-6-80 | 200 120 100 | 50 70 70 50 | 152 96 45 58 |

## Глава муниципального образования

## Соболевский сельсовет                                                                                                                                               С.Н.Третьяков

## Перспективный план капитального ремонта и строительства водопроводных сетей

## по МО Соболевский сельсовет на 2014 – 2020 гг.

| Населенный пункт | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Соболево | подключение скважины «Ташкент»,монтаж линии электропередач 300м. -148000руб |  |  |  |  | бурение дополнительной скважины(район ХПП) – 800000 руб. |  |
| п.Лесопитомник |  |  | установка высоко- частотного преобразователя «Вестер» - 160000 руб. | капитальный ремонт системы водоснабжения и подключения нового микрорайона 500м – 700000руб. |  |  | проект подключения жилого сектора 100 участков |
| п.Осочный |  |  |  |  | капитальный ремонт водопроводной сети(колодцев) 600м. – 900000 руб. |  |  |
| п.Степнянка | Капитальный ремонт водопроводной сети 300м. -450000 руб. |  |  |  |  |  |  |

## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

## ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

## 461982 с.Соболево

## ул.Советская дом 54

## телефон – (35348) 4-51-41

## телефакс – (35348) 4-51-16

## « 19» июля 2014 № 25

## Справка

## об  обнародовании

## решения Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 10.07.2014 № 177  “Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального   образования   Соболевский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

## Решение Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.07.2014 № 177  « Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального   образования   Соболевский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области» обнародовано   согласно статьи 40 Устава муниципального образования Соболевский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 07.03.2014 № 166 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования муницальных правовых актов муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», акт об обнародовании № 25  от 19.07.2014  прилагается.

## Дата обнародования- 10.07.2014

## Период обнародования: с 10.07.2014 по 19.07.2014

## Глава муниципального образования

## Соболевский сельсовет                                                                С.Н.Третьяков

## АКТ № 25

## об обнародовании

## решения Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 10.07.2014 № 177  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального   образования   Соболевский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

от 19.07.2014

## Мы, нижеподписавшиеся глава муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области Третьяков С.Н., депутат Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области от избирательного округа № 1 Терновская Е.Ю., специалист по воинскому учету муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области  Неверова А.П., составили акт о том, что с 10.07.2014 по 19.07.2014    на территории Соболевского сельсовета, Первомайского района, Оренбургской области было проведено обнародование решения Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.07.2014 № 177  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального   образования   Соболевский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области» путем его  размещения на информационных стендах : в здании администрации муниципального образования Соболевский сельсовет, по адресу: с.Соболево, ул.Советская, дом 54,  в здание Соболевского почтового отделения по адресу: с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13;  в здании фельдшерского пункта по адресу: п.Осочный, ул.Степная, дом 15, квартира 2; в здании сельского Дома культуры по адресу: п.Лесопитомник , ул.Набережная, дом 3;  в здании конторы общества с ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу: п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а

__ _________________                         С.Н.Третьяков

____________________                     Е.Ю.Терновская

_____________________                      А.П.Неверова